## Slide 1
WORLDPOLY

## Slide 2: WORLDPOLY. ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ЗНАНИЙ И ОПЫТА
WORLDPOLY - АВСТРАЛИЙСКАЯ КОМПАНИЯ, ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ. КОМПАНИЯ УСПЕШНО РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ И ЭКСПОРТИРУЕТ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В БОЛЕЕ ЧЕМ 105 СТРАН МИРА.
WORLDPOLY НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТ И ПОСТАВЛЯЕТ ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ И САМЫХ ЭКОНОМИЧНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ НА РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕНИНГИ, КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ.
РАБОТАЯ С НАМИ ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ ПОДДЕРЖКУ И ДОСТИГНИТЕ ПРЕВОСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

## Slide 3: BVA Hydraulics
 | Poly Rover 630/24 Trench PolyRover630 / 24 Trench снижает рабочую нагрузку и необходимость в дополнительном вспомогательном оборудовании на удаленных участках, обеспечивая более быструю и эффективную сварку полиэтиленовых и полипропиленовых трубопроводов. Машины Worldpoly Poly Rover 630/24 Trench специально разработаны для использования на пересеченной и удаленной местности и предварительно смонтированы для подключения Worldpoly или других регистраторов данных. Основная рама включает в себя: • 4 набора зажимов для диаметра 630 мм • Диапазон сварки от 315 до 630 мм, от SDR 9 (PN16) до SDR 41 (PN4), в соответствии с DVS, ISO и AUS / NZ POP003 • Вариант сварки под высоким давлением доступен в соответствии со стандартами США, ISO и AUS / NZ POP003, диапазон сварки от 315 до 630 мм или от 12 "до 24" • Вся сварочная рама с 4 зажимами и всей гидравликой легко снимается для работы в траншеях, обеспечивая точное выравнивание • Метрика - наружный диаметр 630, 560, 500, 450, 400, 355 и 315 мм • В качестве альтернативы: Дюймы - 24, 22, 20, 18, 16, 14 и 12 ” • Рабочее напряжение: Стандартная 400 вольт, 3 фазы, 50 Гц, 16,8 кВт. Требуется генератор минимум 18 кВА. Варианты зажима включают в себя: • Метрические зажимы слоя: 630 x 560, 560 x 500, 500 x 450, 450 x 400, 400 x 355 и 355 x 315 мм • Зажимы для слоев дюйм: 24 "x 22", 22 "x 20", 20 "x 18", 18 "x 16", 16 "x 14" и 14 "x 12" • Метрические узкие зажимы: 630 x 560, 630 x 500, 630 x 450, 630 x 400, 630 x 355, 630 x 315 мм, необходимые для сварки фитингов, отлитых под давлением или с короткой втулкой • Двухсекционные зажимы: 630 х 560, 630 х 500, 630 х 450, 450 х 400, 450 х 355, 450 х 315.

## Slide 4
 | PolyRover630/24 AllTerrain Машины Worldpoly PolyRover специально разработаны для использования на пересеченной и удаленной местности. Снижение рабочей нагрузки и отсутствие необходимости в дополнительном вспомогательном оборудовании на удаленных площадках обеспечивает более быструю и эффективную сварку ПЭ и ПП трубопроводов. Быстрое время переключения улучшает качество и стабильность сварного шва. Основная рама включает 4 набора зажимов для диаметра 630 мм: • Диапазон сварки от 315 до 630 мм, от SDR 9 (PN16) до SDR 41 (PN4), в соответствии с DVS, ISO и AUS / NZ POP003 • Возможна сварка высокой силой в соответствии со стандартами США, ISO и AUS / NZ POP003. • Вся сварочная рама с 4 зажимами легко снимается для работы в траншеях, обеспечивая точное выравнивание • Вилочные и верхние точки подъема Включает уменьшение вкладышей для сварки труб в пределах всего указанного диапазона: • Метрика - наружный диаметр 630, 560, 500, 450, 400, 355 и 315 мм В качестве альтернативы: • Дюймы - 24, 22, 20, 18, 16, 14 и 12 ” Рабочее напряжение: • Стандартное 400 вольт, 3 фазы, 50 Гц, 14,6 кВт, 23А. Требуется генератор минимум 18 кВА. Модульные органы управления, расположенные в удобном положении оператора, включают в себя: • Все элементы управления сваркой • Цифровая индикация давления • Таймер обратного отсчета • Экстренная остановка Варианты включают в себя: • Сварка в соответствии с низким давлением или, альтернативно, стандартами сварки низкого и высокого давления • Заглушка для сварки концевых фитингов (из алюминия или стали) Варианты зажима включают в себя: • Поставляется с машиной - метрические зажимы для слоев: 630 x 560, 560 x 500, 500 x 450, 450 x 400, 400 x 355 и 355 x 315 мм • Дополнительные зажимы для слоев, дюйм: 24 "x 22", 22 "x 20", 20 "x 18", 18 "x 16", 16 "x 14" и 14 "x 12" • Двухсекционные зажимы 630 x 560, 630 x 500, 630 x 450, 450 x 400, 450 x 355, 450 x 315 мм • Метрические узкие зажимы: 630 x 560, 630 x 500, 630 x 450, 630 x 400, 630 x 355, 630 x 315 мм, необходимые для сварки фитингов, отлитых под давлением или с короткой втулкой

## Slide 5
 | PolyRover1000 AllTerrain Снижение рабочей нагрузки и необходимость в дополнительном вспомогательном оборудовании на удаленных площадках обеспечивает более быструю и эффективную сварку ПЭ и ПП трубопроводов. Быстрое время переключения улучшает качество и стабильность сварного шва. Практичный австралийский дизайн с гидравлически поднятым торцевым инструментом и нагревательной плитой, опциональным гидравлическим открытием / закрытием / блокировкой хомутов для труб, гидравлическими подъемниками для труб слева и справа, гидравлическим насосом и элементами управления на главной раме, а также высоким качеством и прочной конструкцией. Сделано в Австралии. Основная рама включает 4 набора зажимов диаметром 1000 мм: • Диапазон сварки от 500 мм до 1000 мм, SDR 9 (PN16) до SDR 41 (PN4), в соответствии с DVS, ISO и AUS / NZ POP003 • Возможна сварка высокой силой в соответствии со стандартами США, ISO и AUS / NZ POP003. • Легко сваривается между зажимами 3 и 4 для плотного соединения и изготовления. • Вся сварочная рама с 4 зажимами легко снимается для работы в траншеях, обеспечивая точное выравнивание • Вилочные и верхние точки подъема Включает уменьшение вкладышей для сварки труб в пределах всего указанного диапазона: • Метрика - наружный диаметр 1000, 900, 800, 710, 630, 560 и 500 мм Гидравлически поднятая литая алюминиевая нагревательная пластина с покрытием PTFE с электронным контролем температуры и изолированной крышкой Рабочее напряжение: • Стандартное 400 вольт, 3 фазы, 50 Гц, 30,8 кВт, 50,2 А. Модульные органы управления, расположенные в удобном положении оператора, включают в себя: • Все элементы управления сваркой • Цифровая индикация давления • Таймер обратного отсчета • Экстренная остановка Регулируемое колесное основание, легко снимаемое для траншейных работ • Высококачественные широкопрофильные вездеходные колеса и шины • Гидравлические подъемники труб спереди и сзади • Смещение рулевого управления • Не регистрируется на дороге Ящик для инструментов, включая запасные лезвия, термопару, регулятор температуры, инструменты и т. Д. Варианты включают в себя: • Сварка в соответствии с низким давлением или, альтернативно, стандартами сварки низкого и высокого давления • Заглушка для сварки концевых фитингов (из алюминия или стали) Варианты зажима включают в себя: • Поставляется с машиной - метрические зажимы для слоев: 1000x900, 900x800, 800x710, 710x630, 630x560 и 560x500 мм • Двухсекционные зажимы 1000x900, 1000x800, 1000x710, 1000x630, 630x560 и 630x500 мм • Метрические узкие зажимы: 1000x900, 900x800, 800x710, 710x630, 630x560 и 560x500 мм, необходимые для сварки фитингов, отлитых под давлением или с короткой втулкой

## Slide 6
 | PolyForce630/24 CNC Trench Worldpoly PolyForce630 / 24 CNC AllTerrain Fusion Machine. Сделано в Австралии. PolyForce630 CNC обеспечивает высочайшее качество и наиболее стабильную стыковку стыков высокого и низкого давления. Стыковые сварные швы SDR 11 высокого давления (SHP) постоянно испытывают на прочность от 101 до 107% прочности основной трубы. При правильных условиях эксплуатации PolyForce630 / 24 ЧПУ может сократить время сварки более чем на 50%. Двуручное управление с автоматическим выключателем, гидравлическая блокировка с ключом, 4 электронных остановки Cat3, ограниченный доступ людей в опасные зоны. Обучение оператора предоставляется с каждой машиной, включая зарегистрированную лицензию. Машину можно настроить на работу только после ввода этого номера лицензии. Время автоматического переключения 3,5 секунды для 630 мм / 24 "OD SDR 11. Максимально возможный уровень качества сварки труб из ПЭНД, и он проще в использовании, чем смартфон. Автоматический контроль температуры, времени и давления благодаря использованию практически неразрушимого мобильного Bosch Rexroths - такой же, как и в подземных буровых установках. Полностью автоматический цикл нагрева, переключения и охлаждения после ввода стандарта сварки, диаметра трубы и толщины стенки или SDR. Автоматическое обнаружение проскальзывания трубы. Включено 5000 записей данных о сварке, дополнительный удаленный Bluetooth, GPS и спутниковая связь и GPS. Гидравлические зажимы открывания / закрывания / запирания, нагревательная пластина и облицовочный инструмент без контакта с оператором. ЧПУ PolyForce630 / 24 сокращает время сварки и рабочую нагрузку на удаленных площадках, обеспечивая превосходный контроль качества и более быстрое и эффективное стыковое соединениеPolyForce630 / 24 Trench - австралийского производства ПЭ и ПП трубопроводов. Практичный дизайн с возможностью стыковой сварки труб HDPE Гидравлический входной и выходной инструмент и нагревательная плита с защитой от ударов. Эти расходные материалы больше не считаются Гидравлическое открывание / закрывание / блокировка главных зажимов без контакта с оператором Простое управление Автоматический или ручной. Интеграл 5000+ регистратор сварочных данных Гидравлика Bosch Rexroth для высочайшего качества и локального обслуживания Трубные хомуты предотвращают проскальзывание даже в экстремальных условиях. Машинное обнаружение проскальзывания трубы в случае трубы значительно меньшего размера. Внешние гидравлические подъемники труб спереди и сзади Автономный сварочный агрегат легко перемещается для работ на месте и в траншеях Построен прочный, локально исправный, с низким уровнем шума. Именно то, что вы искали Производительность от 315 до 630 мм. Двухсекционные зажимные вставки для труб и фитингов диаметром 630, 560, 500, 450, 400, 355, 315, 280, 250 и 225 мм (или 24 "до 8"). Сварная стальная рама сварочного аппарата. Номинальные точки подъема на сварочном аппарате и раме. Максимальное рабочее давление насоса - 200 бар / 20 МПа Общая площадь цилиндра - 3660 мм2 / Вес - 1400 кг

## Slide 7
 | Worldpoly PolyForce630/24 CNC AllTerrain Fusion Самый быстрый, безопасный и надежный сварочный аппарат для стыковой сварки. Благодаря 3-летним исследованиям и разработкам Bosch Rexroth и Worldpolys с более чем 50-летним опытом работы в области полиэтиленовых трубопроводов, все сварные швы одинаковы. ЧПУ PolyForce630 дает вам полный контроль над сваркой, удаляя переменные оператора. Обеспечивает сварку как под высоким, так и низким давлением для ASTM, ISO, Австралии / Новой Зеландии, DVS, WIS и Fast Weld, совместим с Fast Fusion. Полностью автоматический цикл нагрева, переключения и охлаждения после ввода стандарта сварки, диаметра трубы и толщины стенки или SDR, автоматического определения проскальзывания трубы, гидравлического открывания / закрывания / блокировки главных зажимов без помощи рук. Сверхмощная вездеходная тележка со смещенным рулевым управлением для трубопроводов и дисковыми тормозами. Интуитивно понятное управление с помощью ЧПУ проще в использовании, чем у смартфона, невозможно разбить зажимы с помощью облицовочного инструмента или нагревательной плиты, 4-секундное автоматическое переключение после нагрева, самая безопасная машина на рынке с гидравлической блокировкой с ключом и автоматическим выключателем Cat-3, ограниченный оператор вход в зоны потенциальной опасности, внутренний регистратор данных о сварке 5000, трехскоростные резиновые гусеницы, беспроводной пульт дистанционного управления, внешние подъемники труб и возможность сбора и передачи данных извне - это современный способ сварки трубных систем из ПЭ и ПП диаметром от 630 мм до 225 мм или 24« до 8 ". PolyForce630 AllTerrain - австралийского производства Вездеходная усиленная колесная база Гидравлический входной и выходной инструмент и нагревательная плита с защитой от ударов. Гидравлическое открывание / закрывание / блокировка главных зажимов без контакта с оператором Простое управление Автоматический или ручной. 5000+ регистрация сварных данных в стандартной комплектации Гидравлика Bosch Rexroth для высочайшего качества и локального обслуживания Трубные хомуты предотвращают проскальзывание даже в экстремальных условиях. ПЛК автоматически измеряет сопротивление и обнаруживает проскальзывание. Внешние гидравлические подъемники труб спереди и сзади. Автономный сварочный агрегат, легко снимаемый для работ на месте и траншеи. Производительность от 255 до 630 мм. Двухсекционные зажимные вставки для труб и фитингов диаметром 630, 560, 500, 450, 400, 355, 315, 280, 250 и 225 мм и заглушки. Сварная стальная рама машины и прочная колесная база. Дисковые тормоза. Номинальные точки подъема на сварочном аппарате и раме, включая штангу распределителя Максимальное рабочее давление насоса - 200 бар / 20 МПа Общая площадь цилиндра - 3660 мм2 / Вес - 1800 кг

## Slide 8
 | PolyForce630/24 CNC Track Самый быстрый, безопасный, надежный и экономичный аппарат для стыковой сварки. ЧПУ PolyForce630 дает вам полный контроль над сваркой, удаляя переменные оператора. Обеспечивает сварку как под высоким, так и низким давлением для ASTM, ISO, Австралии / Новой Зеландии, DVS, WIS и Fast Weld, совместим с Fast Fusion. Полностью автоматический цикл нагрева, переключения и охлаждения после ввода стандарта сварки, диаметра трубы и толщины стенки или SDR, автоматического определения проскальзывания трубы, гидравлического открывания / закрывания / блокировки главных зажимов без помощи рук. Гусеничные. Автономные и самоходный Сварка с ЧПУ в соответствии со следующими стандартами: - ISO 21307-2011 Одиночное низкое давление - ISO 21307-2011 Двойное низкое давление - ISO 21307-2011 Одиночное высокое давление - POP003 одинарное низкое давление - POP003 Двойное низкое давление - POP003 одинарное высокое давление - DVS 2207-1-2007 - WIS 4-32-08 Сварка одним давлением - WIS 4-32-08 Сварка двойным давлением - WIS 4-32-08 UKWIR Fastweld Бортовой генератор Perkins с низким уровнем шума и низким расходом топлива 1500 об / мин. 65 дБ в положении оператора. Простое управление Автоматическая или ручная стыковая сварка. 5000+ сварочных данных включены. Время переключения 3,5 секунды для 630 мм (24 ") SDR 11 дюймов Автоматический режим. Гидравлика Bosch Rexroth - обслуживается на месте. Варианты удаленной связи с использованием GSM, спутниковой связи и Bluetooth. Совместимый с GPS. Трубные хомуты предотвращают проскальзывание даже в экстремальных условиях, что обнаруживается машиной в случае недостаточной трубы. Внешние гидравлические подъемники труб спереди и сзади Итальянская сборка гусениц, резиновые гусеницы Bridgestone, трехскоростной, грузоподъемность 30+, автоматическое торможение при остановке. Длительное время работы благодаря малошумному дизелю 1500 об / мин - от 18 до 25 часов при нормальных условиях сварки. Варианты зажима: от 225 до 630 мм. Включает двухсекционные зажимные вставки для труб и фитингов диаметром 630, 560, 500, 450, 400, 355, 315, 280, 250 & 225 мм и заглушка устройства включены. В качестве альтернативы, емкость от 8 "до 24" IPS. Двухсекционные зажимные вставки для труб и фитингов диаметром 24 ", 22", 20 ", 18", 16 ", 14", 12 ", 10" & 8 "и заглушки устройство, включены Проводной пульт дистанционного управления. Дополнительный беспроводной пульт с защитой от падения и наклона. Максимальное рабочее давление насоса - 200 бар / 20 МПа Объем топлива - 70 литров Двигатель - Perkins 2216 куб.см, 4-цилиндровый турбо, 1500 об / мин, малошумный дизель Общая площадь цилиндра - 3660 мм2 / Вес - 3400 кг

## Slide 9
 | PolyForce1000/40 CNC Trench Сварка высокого и низкого давления. Гидравлические зажимы открывания / закрывания / блокировки при столкновении защита. Отслеживается, AllTerrain или Trench. Интуитивно понятный ЧПУ или ручное управление. 2000 сварных данных регистрации, когда выбрано. Гидравлическое открывание / закрывание нагревательной пластины и облицовочного инструмента. Гидравлика Bosch Rexroth для легкого локального обслуживания. Сварка между зажимами 2 и 3 или 3 и 4. Австралийская инженерия, самая жесткая и, пожалуй, самая легкая в эксплуатации машина на рынке. PolyForce1000 / 40 сокращает время сварки и рабочую нагрузку на удаленных участках, обеспечивая более быструю и эффективную сварку полиэтиленовых и полипропиленовых трубопроводов. При правильных условиях на месте, сварка полиэтиленовой трубы под высоким давлением может сократить время сварки до 50%. Практичная конструкция с возможностью сварки как при высоком, так и при низком давлении, ручная работа или работа с ЧПУ, гидравлический подъем облицовочного инструмента и нагревательной плиты, гидравлическое управление и насос - все это на главной раме. Гидравлическое открывание / закрывание / блокировка хомутов - с защитой от столкновения и без контакта с оператором во время работы. Легкая сварка траншей, поставка в комплекте и готовность к сварке труб диаметром от 500 до 1000 мм или от 20 до 40 дюймов и фитингов между зажимами 2 и 3 или 3 и 4 для плотной работы, а также высокое качество и прочная конструкция обеспечивают превосходную машину для трубопровода сварка. Компания Worldpoly, созданная на основе опыта работы с полиэтиленовыми трубами более 50 лет и имеющего клиентов более чем в 100 странах, производит линейки PolyRover и PolyForce для обеспечения единой платформы для сварки в соответствии со стандартами высокого и низкого давления. Worldpoly PolyForce1000 / 40 специально разработана для использования на пересеченной и удаленной местности, доступна в гусеничном, колесном или траншейном вариантах, легко управляется с ЧПУ или с ручным управлением с учетом безопасности оператора и предварительно подключена для прикрепления Worldpoly или других данных. Стандартная цена включает все зажимы диаметра и заглушки.

## Slide 10
 | PolyForce1000/40 CNC All Terrain Worldpoly PolyForce1000 / 40 AllTerrain специально разработан для использования на пересеченной и удаленной местности, доступен в гусеничном, колесном или траншейном вариантах, легко управляется ЧПУ с учетом безопасности оператора и стандартно регистрирует данные. Стандартная цена включает все зажимы диаметра и заглушки. Легкая сварка труб диаметром от 500 до 1000 мм или от 20 до 40 дюймов и фитингов между зажимами 2 и 3 или 3 и 4 для плотной работы Сварка с ЧПУ, включает в себя 2000 сварочных данных регистрации. • Диапазон сварки SDR11 от 500 до 1000 мм, в соответствии со спецификациями высокого и низкого усилия DVS, ISO и AUS / NZ POP003. • Легко сваривается между зажимами 3 и 4 для плотного соединения и изготовления. • Вся сварочная рама с 4 зажимами и полной гидравлической системой легко снимается для работы в траншеях, обеспечивая точное выравнивание. • Точки подъема вил и верхнего подъема. Включает двухкомпонентные переходники для сварки труб во всем указанном диапазоне: • Метрика - наружный диаметр 1000, 900, 800, 710, 630, 560 и 500 мм. • Дополнительные дюймовые зажимы 42 ", 36", 32 ", 28", 24 ", 22" и 20 ". Гидравлическое открывание / закрывание / блокировка хомутов с защитой от хомута хомута, без контакта оператора во время работы. Нагревательная пластина из литого алюминия с покрытием из ПТФЭ с электронным контролем температуры и изолированной крышкой. Гидравлический литой и электрический литой алюминиевый электрооблицовочный инструмент с защитой от перегрузки по току. Высококачественный и дистанционно обслуживаемый электрогидравлический насос Bosch Rexroth, ПЛК, клапаны и органы управления. Рабочее напряжение 400 вольт, 3 фазы, 50 Гц (30,8 кВт, 50,2 А). Дополнительно доступно 60 Гц. Интуитивно понятные модульные элементы управления, расположенные в удобном положении оператора, включают в себя: • Гидравлика Bosch Rexroth. • Хомуты открываются, закрываются и блокируются без контакта с оператором. Идеально подходит для гигиены труда и техники безопасности. • 2 аварийных остановки. • Выбор ЧПУ или ручной сварки. Опциональная гусеничная основа легко снимается для использования в траншеях и используется в качестве рабочей лошадки на рабочем месте: • Двухскоростные тяжелые резиновые гусеницы. • малошумный дизельный генератор Perkins • Беспроводной и проводной пульт дистанционного управления. • Дистанционный запуск двигателя на стороне оператора. • Светодиодная головка, задние и сигнальные огни. • Номинальные точки подъема и поперечины. Управляемая колесная основа, легко снимаемая для траншейных работ. • Высококачественные широкопрофильные вездеходные колеса и шины. • Гидравлические подъемники труб спереди и сзади. • Смещение рулевого управления. Поставляется с машиной: • Двухсекционные хомуты для сварки труб и фитингов с наружным диаметром 1000, 900, 800, 710, 630, 560 и 500 мм или аналог IPS. • Заглушка для сварки концевых фитингов (из алюминия или стали) • Ящик инструментов, включая запасные лезвия, термопару, регулятор температуры, инструменты и т. Д. • Комплект для траншейной сварки

## Slide 11
 | PolyForce1000/40 CNC Track Аппарат для стыковой сварки высоким и низким давлением, включающий в себя встроенный гидравлический насос, интуитивно понятное ЧПУ или ручное управление, гидравлически перемещаемый облицовочный инструмент и нагревательную плиту, гидравлическое открывание / закрывание / блокировка хомутов, алюминиевое заглушка и 4 круга из двухсекционных хомутов 1000 мм до 500 мм / альт. 40 "до 18". Гусеничная база включает малошумный дизельный генератор Perkins, трехскоростные резиновые гусеницы, дистанционное управление, внешние гидравлические трубные подъемники и т. Д. PolyForce1000 / 40 Tracked - австралийского производства Гусеничный, автономный и самоходный Гидравлический входной и выходной инструмент и нагревательная плита с защитой от ударов. Гидравлическое открывание / закрывание / блокировка главных зажимов без контакта с оператором Бортовой малошумный генератор Perkins на 1500 об / мин. Менее 60 дБ в положении оператора. Простое управление Автоматический или ручной. Регистрация сварочных данных 5000+ Гидравлика Bosch Rexroth - обслуживается на месте Трубные хомуты предотвращают проскальзывание даже в экстремальных условиях Внешние гидравлические подъемники труб спереди и сзади Гусеничная база полностью автономная для использования в качестве внедорожника на месте Автономный сварочный агрегат, легко снимаемый для работ на месте и траншеи Длительное время работы благодаря малошумному дизелю 1500 об / мин - 18-25 часов при нормальных условиях сварки. Построен прочный, локально исправный, с низким уровнем шума. Именно то, что вы искали Характеристики: Производительность от 500 до 1000 мм наружного диаметра / от 40 "до 18". Двухсекционные зажимные вставки для труб и фитингов диаметром 1000, 900, 800, 710, 630, 560 и 500мм, и заглушки включены Электрический старт с дистанционным запуском на стороне оператора. Сварная стальная рама сварочного аппарата и гусеничная основа. Сборка итальянских гусениц, резиновые гусеницы, трехскоростная, мощность 30+ градусов, автоматическое торможение при остановке. Дополнительный беспроводной пульт дистанционного управления. Проводной аварийный контроль. Номинальные точки подъема на сварочном аппарате и раме, включая штангу распределителя. Максимальное рабочее давление насоса - 200 бар / 20 Мпа Емкость топлива - 70 литров / 20 часов Двигатель - Perkins 2216 куб.см, 4-цилиндровый турбо, 1500 об / мин, малошумный дизель Вес - 5400 кг

## Slide 12
 | PolyTrack Worldpoly PolyTrack предоставляет жесткую, экономичную и бесшумную гусеничную платформу для рабочего места. Оснащенный малошумным судовым дизель-генератором Cummins Onan 1500 об / мин, гидравлическим приводом Bosch Rexroth, беспроводным и проводным пультом дистанционного управления, а также двухскоростными резиновыми гусеницами из Италии, PolyTrack сочетает опыт с реальными требованиями и соображениями гигиены труда и техники безопасности. PolyTrack принимает сварочные аппараты Worldpoly PolyForce630 Automatic, так и PolyForce1000 Automatic. Отслеживаемая база Worldpoly PolyTrack Australian Made - чрезвычайно прочная конструкция Perkins 1500 об / мин, малошумный дизельный генератор с электрическим запуском 20 кВА с дистанционным запуском. 64 дБ в положении оператора Гидравлика Bosch Rexroth - обслуживается на месте Итальянские гусеницы Беспроводные и проводные пульты дистанционного управления Светодиодная головка, задние и сигнальные огни Установленные номинальные точки подъема и распределительная планка доступны в качестве дополнительной опции 3 года гарантии на гидравлику, 1 год гарантии производителя на генератор и гусеницы

## Slide 13
 | PolyBasic160 Аппарат для стыковой сварки с ручным управлением, подходящий для труб и фитингов из ПЭ и ПП с наружным диаметром от 40 до 160 мм. Эффективный дизайн и конструкция обеспечивают отличную недорогую машину для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Использование высококачественных алюминиевых отливок позволяет снизить вес без ущерба для прочности и производительности. Дополнительный динамометрический ключ позволяет измерять силу сварки. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 40 до 160 мм: от 40 до 63 мм - от SDR7,4 до SDR 11. От 75 мм до 90 мм - от SDR 9 до SDR 17. От 110 мм до 160 мм от SDR 11 до SDR 41 Готово и готово к сварке. Подлинная 12-месячная международная гарантия. Основная рама включает в себя основные зажимы из легкого сплава диаметром 160 мм. Зажимы для слоев 160x140, 140x125, 125x110, 110x90, 90x75, 75x63, 63x50 и 50x40 мм. Съемный литой алюминиевый нагревательный элемент с покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Съемный литой алюминиевый инструмент с электрическим приводом. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Ручное открытие рамы. Дополнительный динамометрический ключ для измерения силы сварки. 230 В, 50/60 Гц (2,2 кВт, 11,1 А). Требуется генератор минимум 2,3 кВА. Вес 77 кг Примечание. Это устройство не может точно считывать силу ниже 20 Н / мпа. Перетаскивание + сила сварки должна составлять минимум 20 Н / мпа для точной сварки. Не рекомендуется для сварки напорных труб

## Slide 14
 | Worldpoly160 Машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом Worldpoly160 подходит для труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена с наружным диаметром от 50 до 160 мм с использованием методов сварки низкой силы. Превосходный австралийский проект и конструкция обеспечивают превосходную машину для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Использование высококачественных литых под давлением алюминиевых отливок позволяет снизить вес без ущерба для прочности и производительности, а также обеспечивает дополнительную прочность при сварке круглых труб. Значительно увеличенное усилие доступно для сопротивления при сварке гильз труб или на сложных участках. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором. Может быть немедленно интегрирован с дополнительным регистратором данных. ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 50 до 160 мм: от SDR 9 (PN20) до SDR 41 (PN4) в соответствии со спецификациями низкого давления DVS 2207-1, ISO 21307 и POP003 Готово и готово к сварке - Подлинная 2-летняя гарантия на детали - CE утвержден SGS www.sgs.com Включено в стандартную комплектацию (если не указано иное): - Основная рама, включая 4 легких зажима из литого под давлением сплава диаметром 160 мм - Съемный литой алюминиевый электрооблицовочный инструмент с защитой от перегрузки по току - Электрогидравлический насос с органами управления и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для фаз нагрева и охлаждения - Нагревательная плита с покрытием PTFE с электронным контролем температуры (нагревательная плита автоматически отделяется от концов трубы после нагрева) - подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента - Ящик для инструментов, включая инструменты, болты, отдельные запчасти и т. Д. - немецкие гидравлические уплотнения - Проводной готов принять Worldpoly или другой регистратор данных Варианты зажима включают (машина может поставляться с любой комбинацией диаметров вкладыша): - Зажимы для слоев: 160x140, 140x125, 125x110, 110x90, 90x75, 75x63 и 63x50 мм - вкладыши из двух частей: 160x140, 160x125, 160x110, 160x90, 160x75, 160x63 и 160x50 мм - Узкие зажимы: 160x140, 160x125, 160x110, 160x90, 160x75, 160x63 и 160x50 мм Дополнительное заглушка для сварочных фитингов (из алюминия или стали) Опциональная колесная тележка 230 В, 50/60 Гц (2,78 кВт, 14,8 А) Требуется минимальный генератор 230 вольт 3,3 кВА - предоставьте полную информацию о машине поставщику генератора перед покупкой Общая длина цилиндра 6,26 см2, максимальное давление насоса 60 бар Вес 156 кг

## Slide 15
 | Worldpoly250 Машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом Worldpoly250 подходит для труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена с наружным диаметром от 50 до 250 мм. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 90 до 315 мм SDR 9 (PN20) до SDR 41 (PN4) в соответствии со спецификациями низкого давления DVS 2207-1, ISO 21307 и POP003. CE утвержден SGS www.sgs.com Включено в стандартную комплектацию (если не указано иное): - Основная рама, включая 4 легких зажима из литого под давлением сплава диаметром 315 мм - Съемный литой алюминиевый электрооблицовочный инструмент с защитой от перегрузки по току - Электрогидравлический насос с органами управления и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для фаз нагрева и охлаждения - Нагревательная плита с покрытием PTFE с электронным контролем температуры и электрическим инструментом для облицовки - Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. - Ящик для инструментов, включая инструменты, болты, отдельные запчасти и т. Д. - Проводной готов принять Worldpoly или другой регистратор данных. Варианты зажима включают (машина может поставляться с любой комбинацией диаметров вкладыша): - Слойные зажимы: 315x280, 280x250, 250x225, 225x200, 200x180, 180x160, 160x140, 140x125, 125x110, 110x90. - вкладыши из двух частей: 315x280, 315x250, 315x225, 315x200, 315x180, 315x160, 160x140, 160x125, 160x110, 160x90. - Узкие зажимы: 315x280, 315x250, 315x225, 315x200, 315x180, 315x160, 315x140, 315x125, 315x110, 315x90. Опциональное алюминиевое или стальное заглушка для торцевых фитингов. Опциональная колесная тележка. 230 В, 50/60 Гц, 5,0 кВт, 15 А. Требуется минимальный генератор: 230 вольт - 7 кВА. Общая площадь цилиндра: 20 см2 / 2000 мм2, максимальное давление насоса 60 бар Вес 355 кг

## Slide 16
 | Worldpoly315 High Pressure Сварка высокого и низкого давления. Worldpoly 315/12 "High Pressure - это гидравлический сварочный аппарат для стыковой сварки, подходящий для труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена с наружным диаметром от 90 до 315 мм (или от 3" до 12 "IPS), с использованием методов сварки как высокого, так и низкого давления. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором, и машина предварительно подключена для немедленной интеграции с дополнительным регистратором данных. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 90 до 315 мм SDR 9 (PN20) до SDR 17. От 90 до 160 мм только SDR 9 и 11. Сварки высокого и низкого давления в соответствии с ISO, ASTM, ANZ POP003 и DVS низкого давления. Укомплектованный и готовый к сварке труб и фитингов диаметром 315, 280, 250, 225, 200, 180, 160, 140, 125, 110 и 90 мм (без вкладышей). Немецкие гидравлические уплотнения. Электрогидравлический насос с элементами управления и быстроразъемными шлангами. Съемный литой алюминиевый нагреватель с покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Нагревательная плита автоматически отделяется от концов трубы после прогрева. Облицовочный инструмент с электроприводом для правильной подготовки концов труб. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. Легко сваривает между зажимами 3 и 4 для тройников, изготовления и плотных сварных швов. Сварка под низким давлением только при использовании одного зажима. Варианты зажима включают в себя: - вкладыши из двух частей: 315x280, 315x250, 315x225, 315x200, 315x180, 315x160, 160x140, 160x125, 160x110, 160x90. - Стальная заглушка - Узкие зажимы: 315x280, 315x250, 315x225, 315x200, 315x180, 315x160, 315x140, 315x125, 315x110, 315x90. - Дюймовые зажимы. 230 вольт, однофазный, 50/60 Гц. 6,2 кВт, 19,8 А. Использует 2 х 15 А входных провода. Минимальный требуемый генератор: 230 вольт - 7 кВА. Общая площадь цилиндра: 20,0 см2 / 2000 мм2. Worldpoly High Force не сертифицированы в соответствии с требованиями CE. Вес 355 кг.

## Slide 17
 | Worldpoly315 CNC Машина для стыковой сварки с ЧПУ Worldpoly315 с гидравлическим приводом подходит для труб и фитингов из ПЭ и ПП с наружным диаметром от 90 до 315 мм. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 110 до 315 мм SDR 9 (PN20) до SDR 41 (PN4) в соответствии со спецификациями низкого давления DVS 2207-1 и ISO 21307. ЧПУ контролируемые функции температуры, временя и давления. Поставляется с полным набором вкладышей из двух частей: 315x280, 315x250, 315x225, 315x200, 315x180, 315x160, 160x140, 160x125, 160x110, 160x90. Электрогидравлический насос с ЧПУ и быстроразъемными шлангами. Гидравлически вставляемая и удаляемая с ЧПУ литая алюминиевая нагревательная пластина с ПТФЭ покрытием, с электронным контролем температуры. Нагревательная плита автоматически отделяется от концов трубы после нагрева. Гидравлически вставляемый и удаляемый электрический облицовочный инструмент для правильной подготовки концов труб. Опциональная алюминиевая или стальная заглушка для сварки концевых фитингов. Встроенный регистратор данных с выходом USB. Подлинная международная гарантия. 230 В, 50 Гц, 5,0 кВт, 15 А. Также доступны дополнительные 60 Гц. Вес 355 кг

## Slide 18
 | Worldpoly450 Машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом Worldpoly450 подходит для труб и фитингов из ПЭ и ПП с наружным диаметром от 200 до 450 мм (возможна модификация для сварки только до SDR 9 и 11 мм). Превосходный дизайн и конструкция обеспечивают сварочные машины премиум-класса как на рабочем месте, так и на заводе. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 200 до 450 мм: от SDR 9 (PN20) до SDR 41 (PN4) в соответствии со спецификациями низкого давления DVS 2207-1, ISO 21307 и POP003. CE утвержден SGS www.sgs.com Немецкие гидравлические уплотнения. Основная рама включает в себя 4 легких зажима из литого под давлением сплава диаметром 450 мм. Машина может поставляться с любой комбинацией диаметров лайнера. Варианты зажима включают в себя: Зажимы слоев: 450x400, 400x355, 355x315, 315x280, 280x250, 250x225, 225x200. Лайнеры из двух частей: 450x400, 450x355, 450x315, 450x280, 315x250, 315x225, 315x200. Узкие зажимы: 450x400, 450x355, 450x315, 450x280, 450x250, 450x225, 450x200. Съемный литой алюминиевый нагревательный элемент с покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Нагревательная плита автоматически отделяется от трубы заканчивается после нагрева. Съемный литой алюминиевый электрический инструмент с защитой от перегрузки по току. Электрогидравлический насос с элементами управления и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для фаз нагрева и охлаждения. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Опциональное алюминиевое или стальное заглушка для сварных концевых фитингов, сборка крана грузоподъемностью 250 кг и колесная тележка Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. Подлинная 2-летняя международная гарантия. Проводной готов принять Worldpoly или другой регистратор данных. 400 В, 3 фазы, 50/60 Гц (10,5 кВт, 17 А) или 220 В, 50/60 Гц (9,8 кВт, 22,9 А) Минимальный требуемый генератор: 400 вольт, 3 фазы, 14 кВА (альтернатива, 230 вольт, 1 фаза, 13 кВА). Предоставьте полную информацию о машине поставщику генератора до покупка. Вес 776 кг (включая кран и заглушку) Общая площадь цилиндра: 22,36 см2, максимальное давление насоса 120 бар

## Slide 19
 | Worldpoly450 High Pressure Сварка высокого и низкого давления. Worldpoly450 High Pressure - это машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом, предназначенная для труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена с наружным диаметром от 200 до 450 мм, с использованием методов сварки как высокого, так и низкого давления. Превосходный австралийский проект и конструкция обеспечивают превосходную машину для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором, и машина предварительно смонтирована для немедленной интеграции с дополнительным регистратором данных и мостовым электрическим краном. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 200 до 450 мм SDR 9 (PN20) до SDR 17. Только от 200 до 250 мм SDR 9 и 11. Сварки высокого и низкого давления в соответствии с ISO, ASTM, ANZ POP003 и DVS низкого давления. Укомплектован и готов к сварке труб и фитингов диаметром 450, 400, 355, 315, 280, 250, 225 и 200 мм. Немецкие гидравлические уплотнения. Подлинная 24-месячная международная гарантия. Поставляется с комплектом алюминиевых литых двухкомпонентных вкладышей 450x400, 450x355, 450x315, 450x280, 315x250, 315x225, 315x200. Электрогидравлический насос с элементами управления и быстроразъемными шлангами. Съемный литой алюминиевый нагревательный элемент с покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Облицовочный инструмент с электроприводом для правильной подготовки концов труб. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Включает в себя алюминиевое заглушка для сварки концевых фитингов. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. Легко сваривает между зажимами 3 и 4 для тройников, изготовления и плотных сварных швов. Сварка под низким давлением только при использовании одного зажима. Проводной готов принять Worldpoly или другие регистраторы данных. Варианты зажима включают в себя: - Узкие зажимы: 450x400, 450x355, 450x315, 450x280, 450x250, 450x225, 450x200. - Дюймовые зажимы. Опциональный мостовой электрический кран. Питание: 400 В, 3 фазы, 50/60 Гц (10,5 кВт, 18,4 А). Минимальный требуемый генератор: 400 вольт, 3 фазы, 11 кВА (альтернатива, 230 вольт, 1 фаза, 11 кВА Общая площадь цилиндра: 22,36 см2 / 2236 мм2 Обратите внимание, что машины Worldpoly High Force не сертифицированы в соответствии с требованиями CE. Вес 776 кг (включая кран и заглушку)

## Slide 20
 | Worldpoly500 Машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом Worldpoly500 подходит для труб и фитингов из ПЭ и ПП с наружным диаметром от 200 до 500 мм. Отличный дизайн и конструкция обеспечивает премиум-аппарат для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором. Может быть немедленно интегрирован с дополнительным регистратором данных и мостовым электрическим краном. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 200 мм до 500 мм: от SDR 9 (PN20) до SDR 41 (PN4) в соответствии с DVS 2207-1, ISO 21307 и POP003 низкого давления. Немецкие гидравлические уплотнения. Основная рама включает в себя 4 легких зажима из литого под давлением сплава диаметром 500 мм. Машина может поставляться с любой комбинацией диаметров лайнера. Зажимы слоя: 500x450,450x400, 400x355, 355x315, 315x280, 280x250, 250x225 и 225x200 Зажимы из двух частей: 500x450, 500x400, 500x355, 500x315, 315x280, 315x250, 315x225 и 315x200 Узкие зажимы: 500x450, 500x400, 500x355, 500x315, 500x280, 500x250, 500x225 и 500x200. Съемный литой алюминиевый нагреватель с покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Нагревательная плита автоматически отделяется от трубы заканчивается после нагрева. Съемный литой алюминиевый электрический инструмент с защитой от перегрузки по току. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Электрогидравлический насос с элементами управления и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для фаз нагрева и охлаждения. Опциональное алюминиевое или стальное заглушка для сварки концевых фитингов. Подлинная 2-летняя Международная гарантия. Проводной готов принять Worldpoly или другой регистратор данных. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. Опциональная колесная тележка. Дополнительный крановый агрегат 250 кг. 400 В, 3 фазы, 50/60 Гц (11,2 кВт, 18 А). Минимальный требуемый генератор: 400 вольт 15 кВА. Вес 592 кг (включая кран и заглушку) Общая площадь цилиндра: 23,06 см2 (2306 мм2)

## Slide 21
 | Worldpoly630 Это гидравлически управляемый аппарат для стыковой сварки подходит для труб и фитингов из ПЭВП и ПП с наружным диаметром от 315 до 630 мм / от 12 до 24 дюймов. Превосходный дизайн и конструкция для стыковой сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Использование высококачественных литых под давлением алюминиевых отливок позволяет снизить вес без ущерба для прочности и производительности, а также обеспечивает дополнительную прочность при сварке круглых труб. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором. Может быть немедленно интегрирован с дополнительным регистратором данных и мостовым электрическим краном. Worldpoly630. CE утвержден швейцарцами. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 315 до 630 мм: от SDR 9 (PN20) до SDR 41 (PN4) в соответствии с DVS 2207-1, ISO 21307 и POP003 низкого давления технические характеристики.. CE утвержден SGS www.sgs.com Немецкие гидравлические уплотнения. Основная рама включает в себя 4 легких зажима из литого под давлением сплава диаметром 630 мм. Машина может поставляться с любой комбинацией диаметров лайнера. Варианты зажима включают в себя: Зажимы слоя: 630x560, 560x500, 500x450, 450x400, 400x355, 355x315. Вкладыши из двух частей: 630x560, 630x500, 630x450, 630x400, 450x355, 450x315. Узкие зажимы: 630x560, 630x500, 630x450, 630x400, 630x355, 630x315. Съемный литой алюминиевый нагреватель с покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Нагревательная плита автоматически отделяется от трубы заканчивается после нагрева. Съемный литой алюминиевый электрический инструмент с защитой от перегрузки по току. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Электрогидравлический насос с элементами управления и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для фаз нагрева и охлаждения. Опциональное алюминиевое или стальное заглушка для сварки концевых фитингов. Подлинная 2-летняя международная гарантия. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. Опциональная колесная тележка. 400 В, 3 фазы, 50/60 Гц (14,5 кВт, 23 А). Минимальный требуемый генератор: 400 вольт, 3 фазы, 20 кВА. Вес 1092 кг (включая кран и заглушку.) Дополнительный крановый агрегат 250 кг. Общая площадь цилиндра: 23,06 см2 (2306 мм2), максимальное давление насоса 120 бар

## Slide 22
 | Worldpoly800 Машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом Worldpoly800 подходит для труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена диаметром от 450 (дополнительно 400) до 800 мм. Отличный дизайн и конструкция обеспечивает премиум-аппарат для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Использование высококачественных алюминиевых отливок позволяет снизить вес без ущерба для прочности и производительности. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором. Может быть интегрирован с дополнительным регистратором данных и мостовым электрическим краном. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 450 до 800 мм: от SDR 9 (PN20) до SDR 41 (PN4). Опциональная модификация до 400 мм SDR 11 до SDR 17 Максимальное сварочное усилие при наружном диаметре 800 мм SDR 9 плюс сопротивление 30%, в соответствии с требованиями низкого давления DVS 2207-1, ISO 21307 и POP003 CE утвержден SGS www.sgs.com Немецкие гидравлические уплотнения. Основная рама включает 4 основных зажима из легкого сплава диаметром 800 мм. Варианты зажима включают в себя: Зажимы слоя: 800x710, 710x630, 630x560, 560x500, 500x450. Вкладыши из двух частей: 800x710, 800x630, 630x560, 630x500, 630x450. Узкие зажимы: 800x710, 800x630, 800x560, 800x500, 800x450. Машина может поставляться с любой комбинацией диаметров лайнера. Нагревательная плита с алюминиевым покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Облицовочный инструмент с электроприводом для правильной подготовки концов труб. Электрогидравлический насос с элементами управления и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для фаз нагрева и охлаждения. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Мостовой электрический кран входит в стандартную комплектацию машины. Опциональное алюминиевое или стальное заглушка для сварки концевых фитингов. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. Опциональная колесная тележка. Опциональная сборка крана весом 500 кг. 400 вольт, 3 фазы, 50/60 Гц (18,8 кВт, 29,8 А). Минимальный требуемый генератор: 400 вольт 25 кВА. Перед покупкой предоставьте полную информацию о машине поставщику генератора. Вес 1720 кг (включая кран и заглушку) Общая площадь цилиндра: 20,4 см2, максимальное давление насоса 180 бар

## Slide 23
 | Worldpoly1000 Машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом Worldpoly1000 подходит для труб и фитингов из ПЭ и ПП диаметром от 500 до 1000 мм или с наружным диаметром от 36 до 20 дюймов. Отличный дизайн и конструкция обеспечат премиум-аппарат для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Использование высококачественной конструкции позволяет снизить вес без ущерба для прочности и производительности. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и коллекторов, и машина легко интегрируется с дополнительным регистратором данных и мостовым электрическим краном. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 500 мм до 1000 мм: SDR 11 (PN16) до SDR 41 (PN4). От 500 до 630 SDR 9 / от 20 "до 36" SDR 11. 22 "& 24" SDR 9. Максимальное сварочное усилие 1000 мм наружного диаметра SDR 7,4 плюс, в соответствии со спецификациями низкого давления DVS 2207-1, ISO 21307 и POP003. Основная рама включает 4 основных зажима из легкого сплава 1000 мм. CE утвержден SGS www.sgs.com Немецкие гидравлические уплотнения. Машина может поставляться с любой комбинацией дополнительных диаметров вкладыша. Зажимы слоев: 1000x900, 900x800, 800x710, 710x630, 710 x 560, 710 x 500. Зажимы для слоев 40 "x 36", 36 "x 32", 32 "x 28", 28 "x 24", 24 "x 22" и 22 "x 20". Зажимы из двух частей: 40 "x 36", 40 "x 32", 40 "x 28", 28 "x 24", 28 "x 22" и 28 "x 20". Электрогидравлический насос с элементами управления, аккумулятором и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для фаз нагрева и охлаждения. Съемный литой алюминиевый нагревательный элемент с покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Нагревательная плита автоматически отделяется от концов трубы после нагрева. Съемный литой алюминиевый электрический инструмент с защитой от перегрузки по току. Подставка для нагревательной плиты и облицовочный инструмент и ящик для инструмента. Дополнительное заглушка для сварочных фитингов (из алюминия или стали). Проводной готов принять Worldpoly или другой регистратор данных. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. Опционально 500 кг / 1100 фунтов. Кран грузоподъемный. 400 В, 3 фазы, 50/60 Гц (33,4 кВт, 50 А). Минимальный требуемый генератор: 400 вольт 43 кВА. Перед покупкой предоставьте полную информацию о машине поставщику генератора. Вес 2687 кг (включая кран и заглушку) Общая площадь цилиндра: 43.60 см2, максимальное давление насоса 180 бар

## Slide 24
 | Worldpoly1000/40 Hydra Машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом Worldpoly1000 / 40, подходит для труб и фитингов из ПЭ и ПП диаметром от 500 до 1000 мм / от 20 до 40 дюймов. Гидравлические главные зажимы открывания / закрывания / запирания облегчают манипулирование трубами, в то время как встроенный гидравлический инструмент, обращенный внутрь / наружу, и нагревательная пластина обеспечивают единое устройство для перемещения на площадку и обратно. Использование оригинальных алюминиевых отливок и немецких гидравлических уплотнений позволяет снизить вес без ущерба для прочности и производительности. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором. Готов принять дополнительный регистратор данных. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 500 мм до 1000 мм: SDR 11 (PN16) до SDR 41 (PN4). От 500 до 630 SDR 9 / от 20 "до 36" SDR 11. 22 "& 24" SDR 9. Максимальное сварочное усилие 1000 мм наружного диаметра SDR 7,4 плюс, в соответствии со спецификациями низкого давления DVS 2207-1, ISO 21307 и POP003. Основная рама включает 4 основных зажима из легкого сплава 1000 мм. Немецкие гидравлические уплотнения. Машина может поставляться с любой комбинацией дополнительных диаметров вкладыша. Зажимы слоев: 1000x900, 900x800, 800x710, 710x630, 710 x 560, 710 x 500. Зажимы для слоев 40 "x 36", 36 "x 32", 32 "x 28", 28 "x 24", 24 "x 22" и 22 "x 20". Зажимы из двух частей: 40 "x 36", 40 "x 32", 40 "x 28", 28 "x 24", 28 "x 22" и 28 "x 20". Электрогидравлический насос с элементами управления, аккумулятором и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для фаз нагрева и охлаждения. Дополнительное заглушка для сварочных фитингов (из алюминия или стали). Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. 400 В, 3 фазы, 50/60 Гц (33,4 кВт, 50 А). Минимальный требуемый генератор: 400 вольт 43 кВА. Перед покупкой предоставьте полную информацию о машине поставщику генератора. Вес 2687 кг (включая заглушку) Общая площадь цилиндра: 43.60 см2, максимальное давление насоса 180 бар

## Slide 25
 | Worldpoly1200 Машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом Worldpoly1200 / 48, подходит для труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена с наружным диаметром от 630 до 1200 мм или от 24 до 48 дюймов. Использование чистых алюминиевых отливок и немецких гидравлических уплотнений позволяет снизить вес без ущерба для прочности и производительности. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работа коллектора. Может быть интегрирована с дополнительным регистратором данных и мостовым электрическим краном. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 630 до 1200 мм: от SDR 11 (PN16) до SDR 41 (PN4). От 630 до 800 мм: от СДР 9 до СДР 41. Максимальная сварочная сила SDR 11, 1200 мм, в соответствии со спецификациями низкого давления DVS 2207-1, ISO 21307 и POP003. CE утвержден SGS www.sgs.com Немецкие гидравлические уплотнения. Основная рама включает 4 основных зажима из легкого сплава диаметром 1200 мм. Зажимы для слоев: 1200х1100, 1100х1000, 1000х900, 900х800, 800х710, 710х630. Машина может поставляться с любой комбинацией диаметров лайнера. Нагревательная плита с алюминиевым покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Нагревательная плита автоматически отсоединяется от концов трубы после нагрева. Облицовочный инструмент с электроприводом для правильной подготовки концов труб. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Электрогидравлический насос с элементами управления, аккумулятором и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для фаз нагрева и охлаждения. Опциональное алюминиевое или стальное заглушка для сварки концевых фитингов. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. Опциональная колесная тележка. Дополнительный крановый агрегат весом 1000 кг. 400 вольт, 3 фазы, 50/60 Гц (30,6 кВт, 47,6 А). Требуемый минимальный генератор: 400 вольт, 3 фазы, 50 Гц, 32 кВА. Вес 4,522 кг (включая кран и заглушку) Общая площадь цилиндра: 32,97 см2, максимальное давление насоса 180 бар

## Slide 26
 | Worldpoly1200/48 Hydra Машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом Worldpoly1200 / 48, подходит для труб и фитингов из ПЭ и ПП диаметром от 630 до 1200 мм / от 24 "до 48". Гидравлические главные зажимы открывания / закрывания / запирания облегчают манипулирование трубами, в то время как встроенный гидравлический инструмент, обращенный внутрь / наружу, и нагревательная пластина обеспечивают единое устройство для перемещения на площадку и обратно. Дополнительный бортовой дизель-генератор. Использование оригинальных алюминиевых отливок и немецких гидравлических уплотнений позволяет снизить вес без ущерба для прочности и производительности. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором. Готов принять опциональный регистратор данных и доступен в вариантах сварки как с низкой, так и с высокой силой. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 630 до 1200 мм / от 24 "до 48" IPS: SDR 11 (PN16) до SDR 41 (PN4). От 630 до 800 мм: от СДР 9 до СДР 41. Максимальное сварочное усилие 1200 мм / 48 "OD SDR 11, в соответствии со спецификациями ISO 21307, ASTM и POP003. CE утвержден SGS www.sgs.com Гидравлические главные / закрытые / запирающие главные зажимы. Гидравлический входной / выходной облицовочный инструмент и нагревательная пластина. Основная рама включает 4 основных зажима из легкого сплава диаметром 1200 мм / 48 ". Машина IPS включает в себя двухсекционные зажимы (4 круга), в том числе 48 "x42", 42 "x40", 40 "x36", 36 "x32", 32 "x28", 28 "x24". Метрическая машина включает в себя зажимы (4 круга), в том числе 1200x1000, 1200x900, 1200x800, 800x710, 800x630 мм. Нагревательная пластина с алюминиевым покрытием из ПТФЭ и облицовочный инструмент с электроприводом гидравлически вставляются и удаляются во время сварки. Подставка для нагревательной пластины и инструмент для сборки облицовочного инструмента прикрепляются к задней части главной рамы после транспортировки и снова удаляются в конце работа. Электрогидравлический насос с элементами управления, аккумулятором и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для фаз нагрева и охлаждения. Дополнительное стальное заглушка для сварки концевой арматуры. Проводной готов принять Worldpoly или другой регистратор данных. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. Опциональная колесная тележка и дизельный генератор на борту. 400 вольт, 3 фазы, 50/60 Гц (30,6 кВт, 47,6 А). Требуемый минимальный генератор: 400 вольт, 3 фазы, 50 Гц, 32 кВА. Вес 5000 кг. Общая площадь цилиндра: 56 см2, максимальное давление насоса 180 бар. Опционально 120 см2 х 200 бар.

## Slide 27
 | Worldpoly1600 Worldpoly1600 гидравлический сварочный аппарат для стыковой сварки подходит для труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена диаметром от 1000 до 1600 мм или, альтернативно, с наружным диаметром от 42 до 60 дюймов. Доступен для сварки в соответствии с ISO / DVS / POP003 SLP & DLP низкого давления, а также, по желанию, низкого и высокого давления в соответствии с ISO, POP003 и стандартами Северной Америки. Отличный дизайн и конструкция обеспечат премиум-аппарат для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором. Вся гидравлика и органы управления расположены на главной сварочной раме. Может быть интегрирован с дополнительным регистратором данных. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Стандартный диапазон сварки 1600 мм SDR 17 до 1000 мм SDR 11. CE утвержден SGS www.sgs.com Основная рама включает 4 стальных основных зажима диаметром 1600 мм. Нагревательная плита автоматически отделяется от трубы в конце нагрева цикл. Зажимы слоя: 1600x1400, 1400x1200, 1200x1000. Электрогидравлический насос с органами управления и аккумулятором смонтированы на главной раме. Включает таймеры обратного отсчета для отопления и охлаждения фазы. Съемный стальной электроинструмент с защитой от перегрузки по току. Нагревательная плита с алюминиевым покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Нагревательная плита автоматически отсоединяется от концов трубы после нагрева. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Проводной готов принять Worldpoly или другой регистратор данных. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. 400 вольт, 3 фазы, 50/60 Гц (54 кВт, 86 А) или 440 вольт, 3 фазы, 60 Гц (63 кВт, 100 А). Минимальный генератор 400 вольт 60 кВА. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком генератора на предмет пригодности. Общая площадь цилиндра: необязательно 68,7 см2 или 95,4 см2

## Slide 28
 | Worldpoly1600 Hydra HF Worldpoly1600 Hydra HF гидравлический сварочный аппарат для стыковой сварки, подходящий для труб и фитингов из ПЭ и ПП диаметром от 1000 до 1600 мм или, альтернативно, с наружным диаметром от 42 до 60 дюймов. Возможна сварка в соответствии с ISO 4427-2 SHP, POP003 SHP и североамериканскими стандартами. Отличный дизайн и конструкция обеспечат премиум-аппарат для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Гидравлическое открытие / закрытие / блокировка основных зажимов. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором. Может быть интегрирован с дополнительным регистратором данных. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Стандартный диапазон сварки 1600 мм SDR 17 до 1000 мм SDR 11. CE утвержден SGS www.sgs.com Основная рама включает 4 стальных основных зажима диаметром 1600 мм. Нагревательная плита автоматически отделяется от трубы в конце нагрева цикл. Зажимы слоя: 1600 мм x 1400 мм, 1400 мм x 1200 мм, 1200 мм x 1000 мм Съемный стальной электроинструмент с защитой от перегрузки по току. Нагревательная плита с алюминиевым покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Нагревательная плита автоматически отсоединяется от концов трубы после нагрева. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Проводной готов принять Worldpoly или другой регистратор данных. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. 400 вольт, 3 фазы, 50/60 Гц (54 кВт, 86 А) или 440 вольт, 3 фазы, 60 Гц (63 кВт, 100 А). Минимальный генератор 400 вольт 60 кВА. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком генератора на предмет пригодности.

## Slide 29
 | Worldpoly2000 Машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом Worldpoly2000 / 80 подходит для труб и фитингов из ПЭ и ПП диаметром от 1400 до 2000 мм или, альтернативно, с наружным диаметром от 64 до 76 дюймов. Доступен для сварки в соответствии с ASTM, ISO / DVS / POP003 SLP & DLP низкого давления, а также опционально как низкого, так и высокого давления в соответствии с ISO, POP003 и стандартами Северной Америки. Гидравлическая блокировка главных зажимов. Отличный дизайн и конструкция обеспечат премиум-аппарат для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором. Вся гидравлика и органы управления расположены на главной сварочной раме. Может быть интегрирован с дополнительным регистратором данных. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Подлинная 2-летняя международная гарантия. Диапазон сварки от 2000 мм до 1400 мм, альтернативно 80 "IPS (наружный диаметр 2032 мм) до 54" (наружный диаметр 1371,6 мм), SDR 33 - SDR 17 Съемный литой алюминиевый электрический инструмент с защитой от перегрузки по току. Съемный литой алюминиевый нагревательный элемент с покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Бортовой электрогидравлический насос с элементами управления, аккумулятором и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для отопления и охлаждения фазы. 400 вольт 3 фазы 50/60 Гц, 88 кВт 125 ампер. Сечение цилиндра 107,54 см2, 10,754 мм2.

## Slide 30
 | Worldpoly2400 Worldpoly2400 / 88 « гидравлический сварочный аппарат для стыковой сварки, подходящий для труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена с наружным диаметром 2400 мм или альтернативным внешним диаметром от 54" до 88 ". Доступен для сварки в соответствии с ISO / DVS / POP003 SLP & DLP низкого давления, а также по выбору низкого и высокого давления согласно ISO, POP003 и Северной Америке Стандарты. Отличный дизайн и конструкция обеспечат премиум-аппарат для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором. Может быть интегрирован с дополнительным регистратором данных. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Подлинная 2-летняя международная гарантия. Диапазон сварки до 2400 мм, альтернатива 88 "IPS, SDR 17 Съемный литой алюминиевый электрический инструмент с защитой от перегрузки по току. Съемный литой алюминиевый нагревательный элемент с покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Дополнительная база для тележки. Бортовой электрогидравлический насос с элементами управления, аккумулятором и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для отопления и охлаждения фазы. Дополнительная база для тележки. 400 вольт 3 фазы 50/60 Гц.

## Slide 31
 | ТЕЛЕЖКИ Worldpoly поставляет специально предназначенные тележки для перевозки всей машины, включая основную раму, облицовочный инструмент, нагревательную плиту и гидравлический блок, или только для основной рамы. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Имеются тележки для перевозки всех частей сварочного аппарата, включая основную раму, гидравлический блок, облицовочный инструмент и нагревательную плиту. Worldpoly имеет стандартную конструкцию тележек, включая линейный и боковой монтаж основной рамы. Мы также предлагаем изготовление тележек по вашим конкретным требованиям.

## Slide 32
 | PolyBasic6" Аппарат для стыковой сварки с ручным управлением, подходящий для ПЭ и ПП труб и фитингов с наружным диаметром от 2 до 6 дюймов. Эффективный дизайн и конструкция обеспечивают отличную недорогую машину для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Использование высококачественных алюминиевых отливок позволяет снизить вес без ущерба для прочности и производительности. Дополнительный динамометрический ключ позволяет измерять силу сварки. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки 2 "- 6": DR 11 (160 фунтов на кв. Дюйм) до DR 41 (PN4) Готово и готово к сварке Подлинная 12-месячная международная гарантия Основная рама включает в себя основные зажимы из легкого сплава диаметром 160 мм. Зажимы для дюймового слоя IPS 2 ", 3" и 4 " Съемный литой алюминиевый нагревательный элемент с покрытием PTFE с электронным контролем температуры Съемный литой алюминий с электрическим приводом Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента Ручное открытие рамы. Дополнительный динамометрический ключ для измерения силы сварки 230 В, 50/60 Гц (2,2 кВт, 11,1 А) Требуется генератор минимум 2,3 кВА Вес 77 кг

## Slide 33
 | Worldpoly8" High Pressure Стыковка высокого и низкого давления. Worldpoly 2/8 High Pressure - это машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом, подходящая для труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена от 2" до 8" IPS, с использованием методов сварки как высокого, так и низкого давления. Превосходный австралийский проект и конструкция обеспечивают превосходную машину для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Значительно увеличенное усилие доступно для сопротивления при сварке гильз труб или на сложных участках. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором, и машина предварительно подключена для немедленной интеграции с дополнительным регистратором данных. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 2 "до 8" IPS: DR 9 (PN20) до DR 41 (PN4) в соответствии со спецификациями ASTM, CSA и ISO 21307 CE утвержден SGS www.sgs.com Включено в стандартную комплектацию (если не указано иное): - Основная рама, включая 4 легких зажима из литого под давлением сплава диаметром 160 мм - Съемный литой алюминиевый электрооблицовочный инструмент с защитой от перегрузки по току - Электрогидравлический насос с органами управления и быстроразъемными шлангами. Включает таймеры обратного отсчета для фаз нагрева и охлаждения - Нагревательная плита с покрытием PTFE с электронным контролем температуры (нагревательная плита автоматически отделяется от концов трубы после нагрева) - подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента - Ящик для инструментов, включая инструменты, болты, отдельные запчасти и т. Д. - немецкие гидравлические уплотнения - Проводной готов принять Worldpoly или другой регистратор данных Варианты зажима включают: - Зажимы для слоев: 8 "x 6", 6 "x 4", 4 "x 3", 3 "x 2 1/2", 2 1/2 "x 2" - Узкие зажимы: 8 "x 6", 8 "x 4", 8 "x 3", 8 "x 2" Дополнительное заглушка для сварочных фитингов (из алюминия или стали) Опциональная колесная тележка 220 вольт 1 тел. 50/60 Гц (3,0 кВт, 16 А) Требуется генератор минимум 220 вольт 3,5 кВА - предоставьте полную информацию о машине поставщику генератора перед покупкой Общая длина цилиндра 0,970 "2 (6,26 см2), максимальное давление насоса 2610 фунтов на квадратный дюйм (180 бар) Вес 344 фунтов (156 кг)

## Slide 34
 | Worldpoly10" High Pressure Стыковка высокого и низкого давления. Worldpoly 3/10 High Pressure - это машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом, подходящая для труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена от 3 "до 10" IPS, с использованием методов сварки как высокого, так и низкого давления. Превосходный австралийский проект и конструкция обеспечивают превосходную машину для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Использование высококачественной конструкции позволяет снизить вес без ущерба для прочности и производительности, а также обеспечивает дополнительную прочность при сварке круглых труб. Сварка может выполняться между зажимами 3 и 4 для тройников, изгибов и работы с коллектором, и машина предварительно подключена для немедленной интеграции с дополнительным регистратором данных. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 3 "до 10" IPS SDR 9 (PN20) до SDR 17. 3 "до 6" только SDR 9 и 11 Сварки высокого и низкого давления в соответствии с ASTM, CSA и ISO Укомплектованный и готовый к сварке труб и фитингов диаметром 10 ", 8", 6 ", 4" и 3 "к IPS Подлинная 24-месячная международная гарантия. Электрогидравлический насос с элементами управления и быстроразъемными шлангами. Съемный литой алюминиевый нагреватель с покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Нагревательная плита автоматически отделяется от концов трубы после прогрева. Облицовочный инструмент с электроприводом для правильной подготовки концов труб. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. Легко сваривает между зажимами 3 и 4 для тройников, изготовления и плотных сварных швов. Сварка под низким давлением только при использовании одного зажима. Проводной готов принять Worldpoly или другой регистратор данных. 230 вольт, однофазный, 50/60 Гц. 6,2 кВт, 19,8 А. Использует 2 х 15 А входных провода. Минимальный требуемый генератор: 230 вольт - 7 кВА. Перед покупкой предоставьте полную информацию о машине поставщику генератора. Вес 355 кг / 781 фунт.

## Slide 35
 | Worldpoly16" High Pressure Сварка под высоким давлением. Worldpoly 8/16 High Pressure - это машина для стыковой сварки с гидравлическим приводом, подходящая для труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена от 8 до 16 дюймов с использованием методов сварки как высокого, так и низкого давления. Превосходный австралийский проект и конструкция обеспечивают превосходную машину для сварки как на рабочем месте, так и на заводе. Значительно увеличенное усилие доступно для сопротивления при сварке гильз труб или на сложных участках. В машине предварительно смонтирована для немедленной интеграции с дополнительным регистратором данных и мостовым электрическим краном. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон сварки от 8 "до 16" IPS SDR 9 (PN20) до SDR 17. 8 "и 10" SDR 9 и 11 только. Сварки высокого давления в соответствии с ASTM, CSA и ISO. Укомплектованный и готовый к сварке трубы и фитинги диаметром 16 ", 14", 12 ", 10" и 8 "IPS Подлинная 24-месячная международная гарантия. Электрогидравлический насос с элементами управления и быстроразъемными шлангами. Съемный литой алюминиевый нагревательный элемент с покрытием PTFE с электронным контролем температуры. Нагревательная плита автоматически отделяется от трубы заканчивается после нагрева. Облицовочный инструмент с электроприводом для правильной подготовки концов труб. Подставка для нагревательной плиты и облицовочного инструмента. Ящик для инструментов, включая инструменты, болты и т. Д. Опциональный мостовой электрический кран. Общая площадь цилиндра: 22,36 см2 / 2236 мм2 Вес 776 кг / 1707 фунтов (включая кран и заглушку) 400 В, 3 фазы, 50/60 Гц (10,5 кВт, 18,4 А).